西京学院校园智能一卡通系统建设项目

竞争性谈判招标文件

（项目编号：XJXY-ZB2014051201）

西京学院信息化建设领导小组

西京学院智慧校园建设项目组

二○一四年五月

第一部分招标邀请函

现西京学院对“校园智能一卡通系统”建设项目进行采购，特邀请你公司前来参加本次项目招标。

一、招标项目名称：西京学院校园智能一卡通系统

二、项目编号：XJXY-ZB2014051201

三、招标内容

招标涉及的系统设备技术要求详见招标文件。

四、发放招标文件时间

2014年5月13日11：00

五、现场查勘时间

2014年5月14日10：00

六、报送投标响应文件截止时间及地点

1、截止时间为2014年5月16日14：00

逾期收到或不符合规定的投标文件将被拒绝。

2、报送地点：西京学院科苑楼8楼网络信息处

3.投标人须将投标文件装入密封的档案袋内。

4.招标人联系方式：

地址：西京学院网络信息处；

联系人：李旭东   电话:18729305959

EMAIL：lixudong@xijing.edu.cn

凡对本次竞争性谈判招标提出询问，请以电子邮件形式发送。

第二部分 项目建设 内容

对西京学院原一卡通系统进行整合 ，建立功能完善的一卡通中心平台系统、财务转账核算系统、综合信息服务和查询系统；完成一卡通应用子系统的建设，建立卡务中心、消费系统、数字迎新(含老生注册功能)、综合离校系统、会议签到系统、通用场馆管理系统及其他缴费管理系统，并实现与西京学院数字化校园基础平台的对接和门禁系统、网络认证收费系统、水控管理系统、学生宿舍电控管理系统、图书馆管理系统、教务管理系统和医院管理系统的对接；敷设一卡通终端所需的网络线路和供电线路；负责一卡通专用设备、服务器、网络链路的安装调试及机房、一卡通业务中心的建设。

# 1 、建设目标

一卡通系统是数字化校园建设的主要内容，通过一卡通系统的建设，建立安全稳定、功能全面、扩展灵活、管理方便的以校园卡为媒介的综合性服务平台，统一校内身份识别、消费、小额缴费结算、信息服务和管理，为广大师生员工的教学、科研、管理和生活提供便捷的电子化服务，实现“一卡在手，走遍校园”的构想，主要目标包括：

### 1.1 实现“一卡在手，走遍校园”

1) 身份识别一卡通。应用于需要身份验证的场所，如：办公楼、图书馆、实验室、校门、机房、宿舍楼等。所有用证、用卡的信息管理系统，其身份识别部分都连通“一卡通系统”，实现身份识别的数据共享。

2) 消费服务一卡通。作为电子钱包使用，持卡人可以在校园内的任意消费网点以卡代币进行小额消费结算。如：缴费、食堂、超市、餐饮、小卖部、浴室、医院的挂号收费管理、购电、购水、自助洗衣机、自助烘干机、室内体育场所刷卡收费。

3) 金融服务一卡通。与财务、银行对接，实现自动结算、转账、校内代缴代扣、消费查询等金融服务功能。

4) 信息服务一卡通。通过数字化校园公共服务平台与教学、科研、学生、人事、财务等各部门的信息系统的数据实现交换和共享，实现各类信息的查询、统计、分析。

5) 自助业务：借助多媒体自助终端设备，持卡人可以通过校内一卡通ATM机实现自助存款、查询、补卡等服务（可实现银行卡和校园卡间的自动转账、自助缴费），包括电话查询，网上查询，触摸屏查询，为持卡人提供24小时全天候服务。

## 1.2 建立完善的运营管理体系

1) 统一账户管理。对系统所有客户及其账户进行集中管理，建立客户档案，管理其账户信息及交易记录，实现客户和账户基本信息的全局共享。

2) 集中资金结算。集中的资金结算和财务管理模式，实现每日结算。在校内设立结算中心，在各个消费点放置消费终端机，实现多处消费，统一结算。同时系统留有结算接口，校园其它的管理系统（如图书馆、医院、网费等）也可以通过结算接口利用校园卡在结算中心进行结算，结算需具备银行级规范的所有标准。

3) 多级管理模式。支持一卡通管理中心、分中心、网点等多层次的运营管理模式，根据学校的地理分布进行灵活部署。

4) 自动数据分析。每日产生一卡通运营的统计报表和分析数据，使学校管理人员对一卡通的运营情况一目了然。

## 1.3 为学校领导和管理人员提供决策支持

充分利用一卡通数据库中积累的大量历史数据，进行科学的分析和挖掘，形成图形化的分析结果，为学校领导和各级管理人员的决策提供信息支持。比如贫困生的依据分析、学生在校情况分析、食堂价格情况分析、学生饮食情况分析、学生缴纳学费情况分析、学生校内消费情况分析等。

## 1.4 提高工作效率、节约人力成本和水电资源

根据校园卡金融消费和身份识别的功能特性，实现数据共享，避免重复操作，从而提高工作效率和管理水平。对恶意欠费学生校园卡的使用设置障碍，有效地促进学费收取，改善学校的财务状态。有效加强面向校内师生小额收费的管理，避免和降低由此产生的资金管理风险。通过校园卡有偿使用水电，可有效节约资源。

# 2 、工程建设的指导思想与原则

## 2.1 在数字化校园总体规划和框架下实施项目建设

一卡通系统是数字化校园建设中的一个基础平台和重要应用，因此在设计上必须服从于数字化校园的总体规划，该系统不仅仅是消费系统，还要具备身份识别功能和管理功能，要与学校的数字化校园建设结合起来，建立统一的用户身份信息库，为与其它应用系统的互连互通打好基础。

## 2.2采用先进、安全、便于扩展的一卡通系统技术方案

应采用技术先进、安全性高、便于扩展的非接触式智能卡技术方案，非接触式智能卡的技术选型既要符合国家在金融、公交、水电、学校等一卡通应用领域的发展要求，又要完全兼容学校现有的以及目前在校园一卡通应用非常普及的技术。

系统应从网络通信系统、主机操作系统、数据库、平台系统、应用系统、卡及终端设备等多个方面提供完善的安全策略，确保系统和数据的安全。系统应采取有效的措施确保通信的安全、系统的安全、数据的安全、卡的安全、设备的安全。同步性 要实现全局实时同步反应时间小于1秒 ，更改账户信息实时生效。存款、开户/撤户、挂失、解挂、更改密码等账户操作都可以在30秒内实时生效 ，转账金额实时生效。

系统建设必须遵循标准化的原则，按照相应的国际标准和行业标准，特别是遵照教育部颁布的《教育管理信息标准》等有关标准及规范进行设计和建设。系统结构采用三层标准结构，按照通用的标准和规范进行模块化设计，软硬件系统具有很好的可扩展性，能够将业界其他产品整合进来，便于系统的扩展和升级。 要求所有接口开放、公开，提供源代码，便于第三方系统的接入。

## 2.3 独立的密钥管理系统

应建立独立的密钥管理系统，该系统及密钥应由学校独立管理，并且是唯一的。

第三部分  技术需求说明书

# 1、总述

本技术需求说明书是西京学院一卡通系统项目工程的技术规范说明和要求，作为投标人编制技术建议书及报价参考之用。

投标人应按照本文件的要求提供包含全部一卡通系统的详细技术建议书和报价。若投标人对本文件中的部分要求不能满足或者有不同于本文件相关要求的建议，应逐条说明。对于本文件未规定的有关性能，投标人应提出建议。

投标人应根据本节所列规范的要求及应用软件的运行环境提出软硬件系统的完整技术建议。

西京学院现有教职工2000余名，在校各类学生近25000人，本次借助银行投资，全面实现一卡通建设。

一卡通管理系统是西京学院建设数字化校园的基础，考虑到系统的安全，一卡通系统需按照国家计算机信息系统安全保护等级三级标准设计，并且满足国家保密委员会标准（软硬件二重）。

考虑到学校目前情况，为保证2014级新生报到时校园一卡通系统能够顺利启用，项目将采用分阶段逐步实施一卡通建设。

1．一期建设内容

（1）搭建校园一卡通中心平台系统

（2）建立卡务中心

（3）建立圈存转账管理系统

（4）实施一卡通食堂餐饮消费系统、数字迎新(含老生注册功能)、综合离校系统、收费系统、水控管理系统、实现学生电控管理系统、图书管理系统和医院管理系统与一卡通中心平台对接。

2．二期建设内容

（1）实施校园一卡通项目其他子系统，包括门禁管理系统、教工自助购电系统、班车管理系统、会议签到系统、通用场馆管理系统及其他缴费管理系统。

（2）实施全部子系统。

（3）完善一卡通系统应用，实现一卡在手，走遍校园。

# 2、技术建议书要求

## 2.1 、建设内容和功能要求

建立功能完善的一卡通中心平台系统、财务转账核算系统、综合信息服务和查询系统，敷设一卡通终端所需的网络线路和供电线路，完成相关一卡通应用子系统的建设。注： 原有一卡通线路可选择利用。

## 2.2 一卡通中心平台

在招标方自有服务器、存储和数据库系统Oracle11gRAC平台上构建一卡通中心平台，平台包括以下建设内容：以后台服务的方式提供结账、对账等金融服务、身份信息的更新和同步服务，同时可完成登录工作站的身份验证和操作员身份及操作权限验证。

1) 建立校园一卡通数据中心，实现校园卡数据的管理、存储和备份，保证数据的安全、可靠、唯一，为卡务管理平台及应用子系统提供高效数据访问和处理服务。集成国家、高等院校、行业常用的代码集；对于用户自定义的标准代码集，提供方便、快捷的导入方式；提供灵活、方便的用户自定义数据分类功能，可以对数据再描述和定义。具备可视化的数据视图生成功能，完成数据的再组织与挖掘功能，为决策者提供分析决策的理论依据。

2) 部署前置系统，实现系统参数设置、持卡人管理、校友卡管理、商户管理、会计结算，完成身份信息、基本账户信息、黑白名单信息的全局同步，提供一卡通信息的查询服务。

3) 建成用户身份认证子系统,该系统遵循开放性设计原则、采用XML传输标准协议、Web Service服务；对登录用户实施账户/密码确认以及认证码认证、卡片认证、指纹认证、数字证书等身份认证。

4) 建成配置与权限管理子系统,将校园一卡通系统中权限管理业务、各业务子系统的基础工作参数设定、基于管理需要设置的一些开关控制参数整合在一起，以达到方便学校管理，简化操作员操作、达到系统即集中控制又分散管理的目的。

5) 软件能够安装在IBM、HP等公司任何型号的UNIX服务器以及UNIX（包括Linux）操作系统上。

6) 系统要求补卡即补即用。刷卡时，卡内金额需能与中心数据库余额实时比对,发现异常实时阻断卡的使用。

7) 能够实现对一卡通运行的总体监控功能。

系统软硬件要求：

1 ）校园一卡通管理中心平台系统软件（1套）。

2 ）用于产生各类密钥所需的硬件。

3 ）投标方认为的其他必需硬、软设备。

## 2.3 、 一卡通中心平台与数字校园公共数据平台的对接

西京学院一卡通系统需对接数字校园公共数据平台，所需的人员身份信息等各类基本信息统一通过安全、规范的接口（如Web Service接口）从数字校园公共数据库中获取，当公共数据库中的人员身份等基本信息发生变动，应及时将信息同步到一卡通数据中心或在特定界面上显示不一致的情况。门户或公共数据库所需的一卡通相关信息通过同一接口从一卡通数据中心获取。

一卡通数据中心与公共数据库间的接口是整个一卡通系统与外部网络的唯一窗口，因此需具有全面、安全和严格的审计和访问控制功能，能够限定只允许一卡通数据中心服务器与公共数据库服务器通过该接口进行互访。

由于各投标方解决方案的差异会较大，方案与硬软件配置由各投标方自行描述，但必须至少满足以上功能要求。

## 2.4技术建议书的内容格式如下：

总体描述

工程技术规范书、点对点应答及系统完整详细技术建设方案。应含有对系统的体系架构、系统高稳定性、高可靠性、安全性的实现方式、系统技术可转移性、与其他系统接口方案、与核心网络配合方案、一卡通各系统解决方案等的描述。软件总体要求,三层架构。具有严格安全机制。

系统软硬件配置清单及说明

投标人应在甲方提供的指标要求，给出相应的系统软硬件配置清单及说明；

含应用软件、硬件设备技术指标、软件和硬件设备相应价格，软件和硬件设备具备初验条件时间；并明确描述硬件平台、系统软件。系统连接图各类系统拓扑，以及设备端口分配图和通信系统图。

产品描述，所提供软硬件设备技术文档，所推荐设备情况(如：机架面板结构、各种接口特性、安装方式及物理尺寸、供电方式及耗电量、设备或机架接地要求、重量、温湿度等环境要求)，并提供设备相关性能指标的测试记录文档。

双方责任及工程分工界面(按照文本提供图示加以说明)，工程进度安排，以及施工办法和质量保证措施。

测试及验收

设备测试、系统测试的方法和环境

场地及环境准备要求

培训、厂验、工程协调会

技术承诺

技术支持及保修

投标人供货和服务范围

所需的货物和技术支持描述如下：

投标人所提供的软件应为最新且成熟稳定，必须涵盖本技术规范书所列出的所有功能，并要保证安全可靠及未来扩容和版本升级方便，在建议书中要详细列出所提供的软件清单、发布日期和升级说明；

投标人负责的集成服务应至少包含：

系统组网、设备安装（包含前端设备、核心设备、应用软件及配套设备的软硬件安装调试）、设备引电和接地、路由设计、网络配置、内部逻辑划分及编址、域名/设备名和端口名分配、多厂商互通、单点调测与全网联调、用户数据加载等内容。

进行软、硬件设备的安装、调测、软件二次开发、测试；

一卡通系统各系统布放电源线、控制线、信号线。

包含安全生产所采取必要措施。

根据校方要求，进行网络地址规划和变更、配合校方其他系统进行技术开发和测试。

根据本技术规范书中的系统要求，提出相关部署方案建议并负责实施。

# 3、建设工期要求

要求2014年8月1日前完成系统安装、调测工作，确保系统初验并上线试运行，8月10日前正式启用。

# 4、建设原则

CPU卡设计符合中国人民银行颁布的《中国金融集成电路(IC)卡规范》

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《计算机信息系统安全保护条例》

《计算机信息系统国际联网保密管理规定》

《计算机信息系统保密管理暂行规定》

《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》

《军工产品GTB/Z 9001质量体系》

《教育管理信息化标准-学校管理信息标准》

《教育管理信息系统互操作规范》（EMIF ）标准

符合《ISO非接触式读写标准》以及《建设部IC卡应用规范》

财政部《企业财务报告条例》（2000年）

财政部《企业会计准则》（2001年）

# 5、项目工程技术要求

一卡通系统不仅仅是消费系统，还要具备管理功能。不仅要考虑IC卡的类型、功能适合一卡通消费系统，更重要的是能适合未来的管理信息系统，能给学校管理信息系统提供更完善的服务。

本次一卡通建设项目是整体系统集成项目，以下是一卡通系统软件、硬件技术要求为主要设备基本要求，投标人负责提供系统所需的设备及所有附件的供应、运输、设备安装、接线、调试及通过验收直至交付招标人使用。

中心机房设置在科苑楼8楼

# 6 、卡片选型要求

卡片采用可视金融IC卡，要求采用目录式管理多功能区域的技术，并保障西京学院能自主定义卡片各区域的功能，相关要求如下：

1) 卡片质量良好，应持久耐用。

2) 卡片正面印制持卡人的彩色照片，姓名，学工号和身份信息。

3) 卡存储空间合理分配，能满足当前功能要求，同时为系统将来的功能扩充留下充足的空间。

４) 卡具有非线性特性，卡内数据安全可靠，不可复制。

５) 应具备各专项补助的专项使用功能，专项补助不得用于其他消费。例如：国家伙食补贴费等。

６) 卡片类型包括学生卡、教工卡、临时卡等。

７) 根据学校提供的素材设计漂亮美观的封面。

# 7、一卡通系统平台性能指标

注：下列标有“★”的指标为核心技术指标，有任何一项不满足则视为非实质性响应。

## 7.1、一卡通管理系统功能指标

| 指标项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 系统容量 | ★持卡人账户容量 | ≥100万户 |  |
|  | ★持卡人部门级数 | ≥10级 |  |
|  | ★持卡人身份种类 | ≥1024类 |  |
|  | 持卡人权限类型 | ≥255类 |  |
|  | ★商户账户容量 | ≥10万户 |  |
|  | 商户部门级数 | ≥10级 |  |
|  | ★子系统接入数量 | ≥1024个 |  |
|  | 终端POS管理量 | ≥5120台(套) |  |
|  | 流水账保留天数 | 不限(由用户设置) |  |
| 系统平台 | 数据库 | ORACLE 11g |  |
|  | 应用服务器操作系统 | Windows server 2012 |  |
|  | 工作站操作系统 | Windows2012/8 |  |
| 系统工作效率 | 系统工作特征 | 7×24小时全天候实时 |  |
|  | ★通讯处理能力 | ≥10万笔/分 |  |
|  | 实时交易处理能力 | ≥1500笔/分 |  |
|  | ★多机并发处理能力 | 联机≤128台/秒。脱机不限 |  |
| 安全密钥体系 | 密钥生成控制体系 | 金融标准，动态分配 |  |
|  | 密钥分组数量 | 金融标准5组 |  |
|  | ★数据加密方式 | 银行级 |  |
|  | ★加密签名算法 | 金融DES/MD5/HASH等18种 |  |
|  | 卡片密码体系 | 一人一密，一卡16密 |  |
| 主干网 | 网络形式 | 用现网络或建专网均可 |  |
|  | ★数据上传 | 直接入库，无须通过客户端操作 |  |
|  | 网络结构 | 星型拓扑 |  |
|  | 通信协议 | TCP/IP |  |
|  | 通信距离 | 不限 |  |
| 终端POS子网 | 网络形式 | 用现网络或建专网均可 |  |
|  | 网络结构 | 星型拓扑 |  |
|  | 通信协议 | RS485 |  |
|  | 通信距离 | 1200米 |  |
| 一卡通软件 | ★软件程序结构 | 多层(COM+) |  |
|  | ★软件组件结构 | 1+X模块积木化标准模式 |  |
|  | 数据访问操作方式 | C/S,B/S结构,三层结构 |  |
| 终端POS机 | ★嵌入PSAM卡方式 | 完全支持(可嵌入2张) |  |
|  | ★支持卡型 | 符合PBOC2.0规范标准的CPU卡，同时兼容M1/S50/S70卡 |  |
|  | 联机/脱机交易模式 | 完全真实兼容 |  |
|  | 签到/签退方式 | 完全支持 |  |
|  | ★黑(白)名单存储量 | 100万个/每台终端Pos |  |
|  | 交易流水存储量 | 1万笔/每台终端Pos |  |
|  | 扎帐流水存储量 | 128笔/每台终端Pos |  |
|  | ★通信方式 | 485协议、CAN通信，TCP/IP |  |
|  | ★CPU | ARM32位 |  |
|  | 应用程序升级方式 | 嵌入式，远程在线下载 |  |
|  | ★接入电源 | 要求安全电压供电 |  |
| 银校卡绑定 | 银校卡绑定方式 | 银校卡物理分离/复合均可 |  |
| 卡片钱包 | ★钱包数量 | 8个(由用户设置) |  |
|  | 小钱包最大限额 | ≤999元(由用户设置) |  |
|  | 最大卡片金额 | ±8万元(由用户设置） |  |
| 挂失系统 | 挂失卡生效时间 | 1-30秒/500台终端Pos |  |
| 第三方接入 | 第三方接入方式 | 无缝/有缝/不链接三种 |  |
| 电话系统接入 | 电话并发处理能力 | 最多64路并发 |  |
|  | 语音卡接口 | PCI/ISA |  |

### 7.1.1一卡通管理系统软件功能指

“一卡通”系统运行的各类参数设置，系统时钟的同步，系统用户身份认证的管理，工具箱管理，日志管理等

实现对用户卡的各种管理，包括了卡类型、卡钱包等参数设置，银行开户，卡注册，卡注销，存取款，卡挂失，卡拾遗，卡维护，用户补卡，交易修正，卡户管理的各类报表.

实现对商户管理组织体系的设置，建立终端设备与商户管理组织体系的对应关系，终端设备运行参数的管理，商户管理的各类报表;

实现终端设备交易数据的收集入库、校验，以及异常数据的处理等功能;

当数据库崩溃或其它不可预知的灾难时，用于对丢失的卡户和终端数据进行恢复，使系统恢复正常运行;

对一卡通所有业务每天的变化情况进行汇总，方便用户从全局角度分析一卡通业务情况，并作为决策参考依据。

### 7.1.2一卡通管理系统硬件功能参数（网络协议转换器技术参数要求）

| 指标项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 主要功能 | 扩展与终端设备串口、扩展通讯距离功能，数据通讯、传输和存储，与以太网直接通讯 |
| 主要特性 | 1、安全可靠 网络服务器具有特定自检功能，主要器件均由国外进口，严格筛选，生产标准通过ISO9001：2000认证。 2、显示窗口 3、扩展串口功能 从1路RS232/RS485/10/100M Ethernet串行通讯接口输入，扩展出8/16/24路RS485串行通讯接口，每路RS485通讯接口可以扩展的通讯距离是1200米。 |
| 功能指标 |
| 面板元素 | 对管理计算机端口 | 10/100M Ethernet、RS232、RS485各1路 |
|  | 对终端设备端口 | 8/16/24路RS485 |
|  | 显示和输出部分 | 打印口2个、键盘接口1个、显示屏1个（8位数） |
| 电源保护措施 | a)直流输入极性反接保护 b)过流保护 （≧1A） c)过压保护 （≧24V） |
| 显示屏 | 显示8位数内容 |
| 指示灯显示 | 26（8口）/42（16口）/58（24口）个LED |
| 工作方式 | 可连续不间断工作 |
| 安装方式 | 机柜内水平放置 |
| 外壳防护等级 | IP30 |

### 7.1.3一卡通管理系统硬件功能参数（通用IC卡读写机）

| 指标项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 主要功能 | 校园IC卡内的信息读取、写入和修改 |
| 主要特性 | 1、操作简单、快捷，支持USB接口。 2、只要将IC卡在读写器的感应区感应便可。 3、读卡的速度为：≤0.5秒/次。 4、能准确分辨出无效卡、坏卡和挂失卡。 |
| 功能指标 |
| 卡管理功能 | 可识别有效/无效/非法卡；读写有效卡 |
| ★支持卡型 | 符合PBOC2.0规范标准的CPU卡，同时兼容M1/S50/S70卡 |
| 卡读写速度 | ≤0.5秒/次 |

### 7.1.4一卡通管理系统硬件功能参数（IC卡手持机）

| 指标项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 产品名称 | IC卡手持机 |
| 主要功能 | 收费：收费交易、领取补助、上位机通讯、通讯方式设置、本机参数设置 计时：身份检验、计时打卡、PC机通讯、通讯方式设置、本机参数设置 |
| 主要特性 | 1、非接触式卡和接触式卡可兼容使用。 2、每台手持机可以存储8192条黑名单、10240条记录。 3、提供RS-232接口。 4、标准红外协议支持。 5、丰富的驱动函数，支持最新硬件技术，包括FLASH MEMORY技术、COG技术，智能卡技术等。 6、应用程序加载方便，不掉电。 7、Windows集成开发环境，界面友好，使用方便。 8、ISO9001国际质量体系认证。 |
| 中央处理器 | 支持32位 MC68EZ328或者同等级别芯片 |
| 存储数据器 | 8M BYTE |
| 程序存储器 | 8M Bit可扩充为64M Bit，程序可保存10年 |
| 显示方式 | 128*64点阵LCD显示，单屏可显示一行ICON及8*4个汉字 |
| 数据存储时间 | 存储时间可达十年以上（非易失性芯片） |
| 通讯接口 | RS232通讯口、IRDA标准红外接口 |
| ★支持卡型 | 符合PBOC2.0规范标准的CPU卡，同时兼容M1/S50/S70卡 |
| 卡感应距离 | 15-25mm |

### 7.1.5一卡通管理系统硬件功能参数（IC卡收费POS机）

| 主要功能 | 与校园IC卡进行信息读取/电子钱包交易/信息存储/通信传输 |
| --- | --- |
| 主要特性 | 1、安全可靠、操作方便，稳定性好。 2、具有分区管理、个人密码 、实时挂失、实时补助等业务功能。 3、可贮存128笔扎账汇总记录(约32天),便于商户随时对账。 4、可贮存1万笔(约30天)消费交易记录流水账支。 5、持联网、脱网交易使用功能。 6、可独立管理100万个黑(白)名单。 7、支持单价、编号、定值、快捷多种计费方式。 8、支持误操作数据冲正，减少经营纠纷。 9、终端POS应用程序远程下载，维护升级简便。 |
| 功能指标 |
| ★支持卡型 | 符合PBOC2.0规范标准的CPU卡，同时兼容M1/S50/S70卡 |
| ★通讯接口 | CAN通信，RJ45方式，八芯二路RS232 / RS485（平衡式）/TCP/IP协议（可选） |
| 通讯方式 | 随时 / 定时 / 实时 （可选） |
| 卡识别功能 | 可识别有效/无效/非法卡；读写有效卡 |
| 身份类别管理 | 管理16种身份类别（可扩展为255种） |
| 挂失报警功能 | 如果使用已挂失卡或非识别卡，本机将自动报警，提示工作人员没收该卡 |
| 个人密码使用 | 可选使用。可设置消费金额与个人密码使用的对应关系 |
| 卡使用期限 | 可设置，并可以自动监管 |
| 显示方式 | 双面8段八位LED数码管；双面六个单色LED发光管 |
| 音响提示 | 蜂鸣器（1个） |
| 键盘寿命 | 单键使用次数≥30万次 |
| 时 钟 | 自带时钟芯片（内含锂电池保护） |
| 使用时段 | 可设置：≤16段/日 |
| 使用次数 | 可设置：1-255次/时段，总次数:1-65535 |
| 收款类别 | 可设置为收取IC卡卡金方式 |
| 收费方式 | 可设置：单价式/自助式/定值式/编号式/快捷式 |
| 收费金额 | 可设置：单次收费金额限制 |
| IC卡余额有效性 | 可设置并判断：IC卡余额最高/最低限额 |
| 增强功能 | 可选启用扎帐、签到、补助功能 |
| 技术指标 |
| 数据存储容量 | ≥1万笔交易记录、≥128笔扎帐记录 |
| ★CPU | ARM32位 |
| 卡感应距离 | 不低于35mm |
| 卡读写速度 | ≤0.5秒/次 |
| 数据存储时间 | 存储时间可达十年以上（非易失性芯片） |
| 数据恢复性 | ≥1万/机 |
| 收费机ID识别 | 具有32位(Bit)ID地址，唯一身份验证 |
| 供电电源 | 安全电压，可使用后备电源 |

### 7.1.6一卡通管理系统硬件功能参数（IC卡计费控制器）

| 指标项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 主要功能 | 按时计费,按流量计费 |
| 主要特性 | 1、设备完全密封，具备防水功能。 2、支持红外触控开关，通过触摸实现龙头开关。 3、读卡的速度为：≤0.5秒/次。 4、能准确分辨出无效卡、坏卡和挂失卡。 |
| 功能指标 |
| 通信模式 | 支持脱机/联机 |
| ★支持卡型 | 符合PBOC2.0规范标准的CPU卡，同时兼容M1/S50/S70卡 |
| 卡读写速度 | ≤0.5秒/次 |

### 7.1.7一卡通管理系统硬件功能参数（车载POS机）

| 主要功能 | 与校园IC卡进行信息读取/电子钱包交易/信息存储/通信传输 |
| --- | --- |
| 主要特性 | 1、安全可靠、操作方便，稳定性好。 2、具有分区管理、个人密码 、实时挂失、实时补助等业务功能。 3、可贮存128笔扎账汇总记录(约32天),便于随时对账。 4、可贮存1万笔(约30天)消费交易记录流水账支。 5、持联网、脱网交易使用功能。 6、可独立管理100万个黑(白)名单。 7、支持定值计费方式。 8、支持误操作数据冲正，减少经营纠纷。 9、终端POS应用程序远程下载，维护升级简便。 |
| 功能指标 |
| ★支持卡型 | 符合PBOC2.0规范标准的CPU卡，同时兼容M1/S50/S70卡 |
| ★通讯接口 | WIFI无线 |
| 通讯方式 | 随时 / 定时 / 实时 （可选） |
| 卡识别功能 | 可识别有效/无效/非法卡；读写有效卡 |
| 身份类别管理 | 管理16种身份类别（可扩展为255种） |
| 挂失报警功能 | 如果使用已挂失卡或非识别卡，本机将自动报警，提示工作人员没收该卡 |
| 卡使用期限 | 可设置，并可以自动监管 |
| 显示方式 | 双面8段八位LED数码管；双面六个单色LED发光管 |
| 音响提示 | 蜂鸣器（1个） |
| 时 钟 | 自带时钟芯片（内含锂电池保护） |
| 使用时段 | 可设置：≤16段/日 |
| 使用次数 | 可设置：1-255次/时段，总次数:1-65535 |
| 收款类别 | 可设置为收取IC卡卡金方式 |
| 收费方式 | 可设置：定值式 |
| 收费金额 | 可设置：单次收费金额限制 |
| IC卡余额有效性 | 可设置并判断：IC卡余额最高/最低限额 |
| 增强功能 | 可选启用扎帐、签到、补助功能 |
| 技术指标 |
| 数据存储容量 | ≥1万笔交易记录、≥128笔扎帐记录 |
| ★CPU | ARM32位 |
| 卡读写速度 | ≤0.5秒/次 |
| 数据存储时间 | 存储时间可达十年以上（非易失性芯片） |
| 数据恢复性 | ≥1万/机 |

### 7.1.8一卡通管理系统硬件功能参数（触摸查询一体机）

| 指标项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 主要功能 | 实现触摸查询、银行圈存、代缴学费、电费等功能 |

## 8、食堂消费管理系统

在校内各种消费场所进行实时消费结算，具有电子钱包功能，可使用校园卡代替现金付款，基本实现校园无现金流动.使用场所包括学校食堂、超市购物、体育场馆、娱乐场所、医疗就诊、自助洗衣、购直饮水、自助复印等；

用户可以自定义消费人员／时间／地点／卡类／次数／金额／密码组合使用或限定使用功能，满足各种条件下的使用；

系统实时监控收费终端工作状态，自动定时完成规定任务；

支持校园卡钱包与专用小钱包（一个或多个）独立使用功能；

最多可分256类卡，适用卡分类管理安全多级别使用权限管理、安全日志。数据导入、导出（XML、Excel）。

需要的消费POS机数量约为300台。全部采用星型的布线方式，根据需要选择24口星型的网络服务器用于通信协议转换（485转TCP/IP）。485协议通信线采用大于1平方的屏蔽线缆，设备供电采用安全电压，以保障设备处于弱电供电状态，避免使用人员触电的危险。根据需要配置UPS，以保障停电状态下，设备能够正常工作2小时以上。

具体点位分别情况如下：

校内1个八月香餐厅、1个清真餐厅、1个修竹苑餐厅、1个茂林轩教工餐厅；一个商业服务区、10个以上不同位置消费地点；

餐厅共需POS机约150台，校内商户共需POS机约40台；

由于这次项目建设的时间比较紧，建设周期预计只有45天时间，而消费系统由是本次学校进行一卡通新建的重中之重，如有偏差，将会造成学校学生吃不成饭的情况，从而对学校造成不良影响。为了避免此情况发生，在新建系统之前应做好系统的切换方案，从多个角度保障学校在开学时能够正常就餐。

## 9、水控管理系统

浴室可按时段设定收费标准；

直饮水设备按流量设定收费标准；

直接使用一卡通钱包；

发行设置卡，设置计费费率；

按交易日期，查询统计每一个持卡人的交易情况；

水龙头收费日结报表；水控收费月报表。

需要控制约1230个用水龙头，通过安全电压给每个计费控制器和电磁阀或球阀进行供电，以保障洗澡人员无触电的危险。具体点位分布如下：

直饮水控水点为700点（暂时分布在18栋学生公寓6台/栋和2栋教学楼20台/栋），浴室控水点为530点；

## 10、洗衣机和烘干机管理系统

18栋学生公寓，每栋楼约24台洗衣机（根据刷卡脉冲信号次数自动选择时间）、6台烘干机（根据刷卡次数累积时间控电）

## 11、图书馆系统对接

西京学院图书馆将采用Ilass图书馆管理系统，需要分借阅窗口和还书窗口，借阅窗口只需要在学生或教职工借书时通过读写器将卡里的人员信息推送至图书馆管理软件上即可。而还书窗口还面临到部分学生或教职工借书逾期，归还时需要扣去一定的逾期费用。在还书窗口需要配置专用的POS机，不但能够实现卡内信息的推送，还能够通过接口读取图书馆管理软件的逾期费用，在还书的同时扣除卡内的逾期费用。

另外，图书馆还需要通过与通道机对接实现校园卡进出控制功能一卡通系统与通道系统进行对接，通道机可识别校园卡进行出入权限控制。

具体点位分布如下：

西京学院图书馆正在改建，本次方案需投标方设计详细方案供招标方参考。

### 12、校医院系统对接

西京学院使用的是海天管理系统，设立1个挂号及收费点，1个药房。

通过与校医院系统对接后，学生及教职工可通过校园卡进行挂号，看病缴费功能，减轻校医院工作人员的工作量，提高工作效率。

## 13、多项目收费管理子系统

用于对收费项目资料进行管理，包括增加、修改、删除和查看收费项目资料；

用于设置每台终端机所拥有的收费项目，每台终端机可以设置多种收费，各种收费按顺序排号；

用于设置每个收费项目收费金额，收费时间段。

实现与财务系统对接，实现代缴学费功能；

学生宿舍使用常工电子电控系统，通过实现与学生宿舍电控系统对接，实现在自助终端上（圈存机）使用校园卡向购电卡缴费功能。

## 14、门禁管理子系统（保留接口）

## 15、车载收费管理子系统

按照终端设备工作要求，设置各类相关参数；

按照管理中心的信息，提示黑名单警告和处理；

通过在固定场所架设无线信号，通过无线WIFI实现数据与管理中心的数据进行同步；

按交易日期，查询统计每一个持卡人的交易报表情况；

交易日期，查询现金交易类型的明细统计报表情况；

对已作统计出来的报表数据进行查询和重算功能；

查找系统自动保存的各模块操作记录，便于管理和追溯。

车载机数量约计8台，1个大巴停车场，设立1个无线AP，以保证在1公里的范围内实行无线信号覆盖，大巴进去停车场后通过无线网络自行进行数据交换。

## 16、自助转账圈存子系统

16.1、校园卡业务功能

卡片自助挂失、自助补卡；

卡片解挂失；

更改密码；

个人信息查询及同步；

个人刷卡信息查询；

个人交易规则更改；

补助领取；

多项目缴费；

卡金领回；

校内通知。

16.2、银行业务功能

银行圈存；

银行卡余额查询。

信息点分布如下；

八月香餐厅6台，茂林轩1台，修竹苑1台，1、2号教学楼各2台，图书馆1台，学生宿舍区20台；自助补卡机2台

## 17、补助管理子系统

设置补助管理系统分配补助名单的方式及参数；

按有效生成补助人员名单；

通过导入银行圈存数据可以自动生成补助名单，并按照设置好的补助参数自动分配到终端中；

对补助名单及领取的管理；

实现卡户补助情况领取结果的查询和统计。

## 18、数字迎新、注册、离校系统（自主开发或能对接其他公司成熟产品）

本迎新系统将实现迎新前的新生数据导入，并与一卡通管理系统进行数据同步，由一卡通管理系统对学生的卡务进行统一管理，完成新生初始化及发卡，发卡后，持卡人的报到状态将会被实时反映在迎新系统中，由各报到处负责人对持卡人进行报到确认或物品领取。

每学期学生报到注册，学校都要投入大量的人力，物力；学生要到学校各个部门去办理注册手续，由于注册手续涉及到学校的多个部门，有时注册学生要在各个部门之间来回的奔波，老师也需要不断的手工核对学生的资料，工作量大，时间短，任务繁重，各个部门的之间的信息没有及时共享，因此不能及时的了解到学生报到注册手续的办理情况，学生注册系统就是为了实现各部门注册工作的电子化操作程序，实现毕业学生注册手续情况信息共享，提高工作效率，简化毕业生的注册手续，避免每个学生到各部门确认，对学校注册工作进行科学管理而产生。

每年学生毕业，学校都要投入大量的人力，物力；毕业学生要到学校各个部门去办理离校手续，由于离校手续涉及到学校的多个部门，有时毕业学要在各个部门之间来回的奔波，老师也需要不断的手工核对学生的资料，工作量大，时间短，任务繁重，各个部门之间的信息没有及时共享，因此不能及时的了解到学生离校办理情况，毕业学生离校系统就是为了实现各部门离校工作的电子化操作程序，实现毕业学生离校手续情况信息共享，提高工作效率，简化毕业生的离校手续，避免每个学生到各部门确认，对学校离校工作进行科学管理而产生。

## 19、WEB查询管理系统

公共信息服务：提供：企校章程、管理制度、校内新闻等供在校师生查询、沟通与学习。

个人业务：浏览查询基本信息、消费信息、考勤信息、奖惩信息，卡信息。

卡业务：卡挂失/解挂等业务办理。

商户管理：为商户提供查询自己的营业和商品销售情况，并提供多种方式进行统计分析、对比、协助商户管理提升自己的营业额。

自助服务：供用户自定义功能，目标是根据院校实际情况设计符合现状的查询服务。

领导查询：通过Flash报表，进行趋势分析等多种手段对现有数据进行汇总、分析，协助管理层对学校各方面情况的准确把握和科学分析与决策。

系统集成：针对当前院多系统、各个系统之间产生大量重复信息、提供对现有系统进行集成的统一管理入口 。真正实现系统互联与信息共享。避免“信息孤岛”的现象。

公共信息管理：协助管理员对公共信息服务进行统一管理。

## 20、数字化校园对接

第三方对接管理系统软件功能需求

| 主要功能 | 用于校园一卡通系统与学校数字化校园系统、统一身份认证系统、第三方图书、教学、学籍、档案、科研管理等系统对接 |
| --- | --- |
| 数据库接口 | 根据第三方软件的数据库结构，建立和一卡通管理系统数据库的对接数据库及接口模块，完成两个系统的无缝连接。 |
| 卡读写器接口 | 1、提供读取卡内信息的接口函数，该接口函数可直接与后台数据库连接，返回持卡人的基本信息（如：挂失、卡有效期等）。 2、提供将部分信息写入卡内的接口函数，该接口函数改写与图书借阅有关的扇区的基本信息，并直接与后台数据库连接，将改写信息直接存入数据库中。 |

## 21、一卡通系统安全性要求

为保障一卡通系统安全性要求，一卡通系统设计与实现应达到国家标准(GB 17859-1999)计算机信息系统安全保护等级第三级要求，以及ISO27001信息安全体系认证的要求。

一卡通应用系统安全性包括密钥管理体系、卡片的安全性、终端设备的安全性、数据的安全性以及应用软件的安全性几个方面，具体内容如下：

### 卡片安全

★本项目采用可视金融IC卡，结构设计须符合中国人民银行颁布的《中国金融集成电路(IC)卡规范》，采用8K纯 CPU卡，卡片具备COS系统。

形成一套有效的卡片密钥管理机制。

采用公共、独立的信息共享区，形成一种统一而又分而治之的数据管理策略。

对系统内卡片采用分类管理，授予不同权限和功能，增强安全性。

由第三方进行升级：可以通过更换密钥，更改子系统扇区的读写密码，第三方产品提供最终的生成密钥给子系统专用读卡器，由读卡器控制该卡的读写权限。

向第三方公开该数据块，全部由第三方控制读写。

### 终端的安全性

每一台消费终端设备在出厂的时候应具有唯一的ID号，防止出现设备重复，另外，在消费终端投入使用的时候，必须经过商户卡进行POS机分组，定义相应的编号，并且连通系统后，获得相应的密钥才能够投入使用，否则无法进行使用。消费终端在进行完分组后，在没有商户卡的情况下是不能够被删除或者更换用户组的，同时商户也不能够被删除，只有通过商户卡，才可以进行相关的操作。而商户卡是分别由每个商户所掌管，并且商户卡是有密码保护的，这样可以保障设备的安全使用。

### 数据传输的安全

对于在校园网上传输的卡号、密码等重要数据，系统直接采用SCOKET底层编程，在数据发送和接收时都采用数字签名的方式，保证不被更改。

### 应用软件的安全

1）应用软件中不存放中心数据，而以数据中心为准，从而实现应用与数据处理分离，使得应用系统安全可靠。

2）采用“事权分离”机制设计应用系统，用户管理、权限分级、程序资源、操作权限分配等方面设计了严密的机制；

3）操作员登录控制：操作员卡验证身份，密码控制；

4）所有操作日志跟踪，追溯责任人；

5）数据存储采取数据集中的方式，数据库选择功能强大的数据库；

### 金融交易的安全

校园一卡通系统采用设立金融交易前置机的方式，通过双网卡，保证校园一卡通专网和外网之间的隔离，确保内外网络通讯的核心业务数据加密传递。

外网端采用路由器加防火墙的硬件保障机制。通过防火墙可以过滤掉不安全的数据包，控制用户对系统的访问，实现集中的安全管理。

在路由器上设置访问控制列表来过滤不符合应用需要的报文：

在路由器的访问控制列表上仅配置与之相连的网卡能够收和发IP数据包。

禁止TCP以外的任何服务。过滤除指定端口以外的报文。

### 系统纠错能力

正常情况下，所有的消费流水回传到数据中心，同时在消费终端、网络服务器(协议转换器)上保存有交易流水纪录，这些交易记录可以和后台数据中心数据进行对比，当出现网络不通时，交易流水暂时保存在网络服务器(协议转换器)中，消费终端中也保存有交易流水记录，可以进行对账，当网络畅通时，再回传流水，当出现485网络故障时，消费终端可以进行脱机消费，交易流水保存在消费终端内，当网络恢复时数据正常回传进行对账。

## 22、一卡通系统开放性要求

校园一卡通系统是数字化校园建设中的一个重要子项目，在建设的过程中，必须服从于数字化校园的整体规划，实现校园一卡通系统与数字化校园共享数据中心无缝数据共享，充分体现系统的开放性。

一卡通系统的开放性还体现在应用软件的开放性、设备的开放性、卡片的开放性、密钥的开放性等，具体内容如下：

### 应用软件开放性

控制应用软件规模的加密措施也对校方完全开放，学校可自行增加通用硬件设备。

### 设备的开放性

校园一卡通系统可以对接第三方的设备，在接入第三方设备时平台不需要做大的改动，只需要设备遵循相关的标准（应符合业内通用标准，如有差异应提供相应标准及接口以保障第三方设备使用），能够读取系统的密钥就可以正常的接入到校园一卡通系统中。

★投标人应提供成功接入第三方厂商消费终端系统与设备的业绩证明，以备招标人查验。

### 卡片的开放性

★投标人应严格按照中国人民银行颁布的《中国金融集成电路(IC)卡规范》设计卡片，卡片的结构可对学校公开，学校可以对卡片的数据格式、内容进行统一规划，学校可自行增加一卡通的应用系统，并且不影响发卡、充值、转帐等平台管理业务流程。

### 密钥的开放性

密钥可由用户自己生成，自己管理，有效地防止密钥的扩散，加强了系统的安全性。

### 第三方接入方案的开放性

第三方产品利用校园卡平台系统的通用第三方接入套件适应不同的管理模式和兼容已经有的管理信息系统，方便接入。必须提供第三方软件的标准接口、接口的示例代码以及相关文档供学校以后自主进行第三方子系统的对接或者是进行产品的二次开发。

## 23、一卡通系统可靠性要求

西京学院一卡通系统支持建立系统、应用、数据三级备份体系结构，支持采用第三方备份软件提高备份和灾难恢复能力；支持建立服务器群集，保证系统不出现单点故障；系统有完善的日志管理机制，记录并保留系统所有的操作记录，提供导出与查询功能。

## 24、工程实施及其他要求

### 工程实施计划

投标人应在技术建议书中提交项目经理、技术负责人、项目组成员名单以及上述人员的简历。

投标人应在技术建议书中提交详细的工程组织及实施计划；并且提交从合同签订之日起的周工作进度安排。

投标人应列出监控平台系统详细的工程实施计划表，包括项目实施人员进场、需求调研确认、系统设计、系统开发、系统集成、工程实施、测试验收、上线等项目实施的关键时间点

### 安装调测

投标人负责所提供软、硬件设备的现场安装、调测和开通，负责监控平台系统与周边系统接口的互通。

投标人不但要负责自己设备间的互通，还要负责配合招标人与其它系统设备之间的互通。

投标人应向买方提交测试内容、方法和测试计划；测试计划和测试内容由投标人拟定，经招标人确认。

在试运行期间，投标人所提供的软、硬件设备出现问题或故障时，应招标人要求投标人应指定有经验的技术人员在2小时内赶到现场，紧急情况应在1小时内赶到现场，进行免费更换和维修。

投标人应确保其技术建议以及所提供的软、硬件设备的完整性和可用性，保证软、硬件设备能够按时投入正常运行。若出现由于投标人提供的软、硬件设备不满足要求或其所提供的技术支持和服务不全面而导致系统功能无法按时实现或不能完全按时实现，由投标人负全部责任。

由于投标人原因造成的工期延误，由投标人赔偿损失。

### 系统验收

系统安装、调试达到技术规范书规定的指标并开通业务后，可进行验收测试(初检)。验收规范(包括项目、指标、方式和测试仪器等)应由投标人在前一个月提交给招标人。招标人可根据合同及技术规范书进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件作为验收依据。 割接验收测试合格后, 双方签署验收协议, 系统正式投入试运行。

系统上线并经过3个月试运行期, 所有性能指标达到技术规范书的要求时,可进行最终验收。

在试运行期间，如系统出现重大故障，则试运行期从故障修复之日起重新计算，顺延三个月，若仍达不到要求，继续顺延，一直到系统连续三个月无故障时为止。在全部达到要求时, 双方签署最终验收文件。

功能测试、性能测试、压力测试、单元测试、数据导换必须满足要求。

## 25、质量保证体系要求

### 概要

- 投标人应按ISO9000的系列标准来进行系统质量管理。

- 投标人应在履行合同的全过程(从开始供货到最终验收)，对所有供货和服务的质量保证负责，即要保证所有这些供货和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。

### 质量保证体系和要求

投标人的质量保证系统应符合以下要求：

- 投标人的质量保证应首先由国际认可的质量保证体系认证机构正式承认符合ISO9000系列标准的要求，在合同履行期间，应得到与该确认有关的所有评估和访问报告的副本。

- 投标人应提交公司质量手册以及针对本合同的质量保证计划。

- 针对本合同质量保证计划的第一份文件应在签订合同前由双方共同认可，未经招标人同意不得修改。

### 系统建设要求

系统集成

- 投标人应在进行充分的技术交流并确定本地化需求分析后才能进行施工。在对系统进行软硬件方面的改动和调整时，必须经过双方的书面确认后才能进行，改动部分也要记入文件中作为工程资料内容。

- 投标人负责编写和整理工程资料。

### 软件要求

软件应满足以下要求：

应用软件的设计应严格符合本规范体系结构的要求，使系统具有良好的灵活性、可操作性和可扩展性；

为了提供灵活多样的功能，应用软件的设计应采用灵活的结构，应采用面向对象、中间件等技术；

整个应用软件系统应能够连续7×24小时不间断工作，应用软件中的任一模块更新、加载时，在不更新与上下模块的接口的前提下，不影响业务运转和服务；

应采用简洁、直观、友好的图形化界面，支持鼠标操作；

对于处理界面，应保证操作人员能够完全利用键盘操作；

对于常用环节，系统应设置快捷键以方便功能间的切换；操作及选择键（热键、菜单选择等）的功能定义在全系统保持一致；

投标人提供的应用软件可以在现有的主流主机、数据库和存储平台上运行。并要求投标人提出推荐的运行环境的配置要求。

## 26、技术服务和人员培训要求

### 技术服务

- 投标人提供的技术服务按从合同签订之日起到保修期为止计算。

- 投标人应提供设备安装调试时所需的工程资料, 投标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务, 包括: 技术咨询、技术资料、设备技术说明书、使用说明书、维护说明书等。

- 在网络安装和系统调测期间, 招标人有权派出技术人员参加, 投标人有义务对其进行指导。

- 投标人应指定一名项目经理负责联络沟通。

- 在系统设备试运行期间，根据需要投标人有责任派技术人员到现场指导维护工作。

- 保修期内投标人负责免费更换软、硬件。投标人必须为本工程二次开发提供专人、本地化支持。

- 在网络和设备扩容及软件升级时，投标人应派技术人员到场指导。

- 投标人应提供7×24小时技术支持热线，并在获得招标人允许的前提下进行远程登录支持。

- 投标人在保修期满之前，必须向招标人提供7×24小时的故障响应服务，设置故障受理渠道，保证半小时内对故障进行响应，普通故障在4小时内修复，严重故障在8小时内修复。

- 投标人在保修期内，必须在本地设置备品备件库，及时更换故障硬件，确保故障修复时限。同时故障设备维修返还时间不得超过一个月。

- 投标人有义务配合学校进行系统集成以及系统优化、接口开发和调试。

- 保修期满后，投标人需继续根据招标人要求，为本系统提供维护服务，费用每年不得高于本次项目合同价格的5%。

- 保修期满后，设备更换或扩容以合同价格为准，不得高于合同价格。

### 人员培训

投标人应负责向学校有关人员提供全面的技术培训，使有关人员能独立的使用本系统进行日常业务处理、系统管理、维护测试和故障处理等工作，以便投标人所提供的应用系统能够正常、安全地运行。培训人员的数量、时间、地点由双方商定。

## 27、应用软件开发要求 及对接现有系统清单

所有软件必须遵从西京学院数字校园要求的学校信息标准规范 ，并且应根据学校的具体业务流程可对软件进行二次个性定制，直到校方满意。

学校需要对接的现有系统清单如下：

| 序号 | 系统名 | 开发厂商 | 业务单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教务管理系统 | 正方公司 | 教务处 | 可对接（无卡） |
| 2 | 图书管理系统 | 深圳ｉｌａｓｓ | 图书馆 | 可对接（无卡） |
| 3 | 学生宿舍电控系统 | 常工电子 | 宿管处 | 可对接（无卡） |
| 4 | 财务管理系统 | 用友管理系统 | 财务处 | 可对接 |
| 5 | 门诊管理系统 | 海天 | 门诊部 |  |
| 6 | 城市热点宽带计费系统 | 北京城市热点 | 网络中心 | 可对接 |
| 7 |  |  |  |  |

## 28 、硬件要求

常用易损硬件应设计充足的备件，以备及时更换，关键性硬件及核心设备应做冗余设计。此次工程方案应包括一卡通系统涉及的所有硬件设备及系统集成的所有施工（如服务器、网络相关设备）。

由于各一卡通厂家系统的不同，投标方应根据自身一卡通系统的需求配全所有硬件设备设施，不能局限于标书设备清单，如中标后在施工过程中出现硬件设备设施缺失情况，由中标方负责补全，并承担所有费用。

主服务器、应用服务器、存储由招标方约定品牌和基本配置。投标方提出最优配置需求，招标方结合信息化建设要求单独招标。

计算机的数量按照功能需要各厂商自行配置，必须满足校方功能需要。有适当冗余。

中标单位项目完成后必须将卡片所涉及密钥全部交校方保管使用，密钥管理系统需同时支持Ｓ50卡、Ｓ70卡和CPU卡,以保证校方自主独立的校园“一卡通”使用权益。常用及易损硬件设备及配件设计15%的备件库。

## 29 、售后服务要求

1) 项目中标后，中标单位必须在当地设有法律地位的常驻服务机构，并且专业服务人员不少于1人。

2) 7x24 小时属地化服务，2小时内响应，4小时内解决问题。

3) 自工程交付使用起五年免费质保，终身保修。并给出免费质保期满后服务价格及主要耗材价格。

4) 项目建成验收后，在投入使用的第一年中标公司需安排至少１名专业人员常驻学校，保障一卡通系统的正常运行。

5) 定期走访、检修、消除故障隐患。保修期内每个月进行一次系统性能检测，在新生发卡期间需派至少１名专业人员常驻学校协助制卡和发卡。

6) 一卡通系统软件如有新版本终生免费升级，免费培训。

7) 中标单位必须无条件免费配合校方其它应用系统完成对接。

## 30、实施要求

1 ） 组织设计要求

包工包料，交钥匙工程 ， 根据项目进度计划执行，要求完全响应用户要求。提供项目的整体施工图、局部图及设备连接图。

2 ） 实施计划

根据项目进度计划执行，要求完全响应用户要求。

3 ） 人员配备要求

根据项目进度计划执行，要求完全响应用户要求。

4 ） 工序工艺要求

根据设计情况及详细方案执行。

## 31、质量保证

选用的材料必须保证理化指标先进、质量可靠，进货渠道正常。投标人应保证所供货物是全新的，未曾使用过的，新出厂的原装合格产品，其产品的有关设计技术、专利、检验及协议等均符合我国有关法律、法规。

投标人应对所提供的货物而产生的任何有关设计、制造专利及协议等负有法律责任。

## 32、有关资料清单

1) 货物清单

2) 产品合格证

3) 安装使用说明书

4) 原产地证明

5) 设备技术培训与安装

6) 服务承诺，标书应有明确的技术服务要求及售后服务承诺。

## 33、安装检验及验收

1) 设备的安装、调试、有关材料、不可预见性费用等均由投标人负责，一切费用由投标人承担。根据招标方要求进行设备安装。

2) 安装完成后，投标人提交详细的工程相关文档（包括系统连接图纸，点位图及系统各种测试文档等）及验收申请，由学校相关部门组成的验收小组对设备进行实物及技术验收并签署验收报告。

3) 双方签署验收报告的时间就是财产所有权的交割时间。在此以前的任何保管、丢失、损坏及供方与第三者发生的责任均与学校无关。

（1）投标方需提供详细的工程费用清单,此次工程庞大复杂,为交钥匙工程,投标方方案如有遗漏或欠缺,中标不再追加。

（2）投标方应在详细的现场勘查规划后做出系统设计，并确定相应的各类终端设备的数量及布局。

本项目招标说明：

1 、 不接受代理商投标。

2 、 国家对产品有强制性要求的，必须提供有关产品的国家强制性认证证书，否则该投标文件将视为无效文件。

3 、投标供应商对参数直接复制粘贴者，不予评标。

4 、投标方必须准备软件设计PPT的演示，否则不予以评标。

特别声明： 投标方如对招标文件的技术参数不清或对具有品牌倾向性的技术参数及资格准入条款有质疑或疑问的，可在领取文件2日内向招标方提供书面材料，并提供投标方名称、联系人及联系电话，招标方将给予解答。未在规定时间内提出质疑或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容，由此引起的投标损失自负。